Лекція 11,12

Тема: Комутаційні поля ЦСК.

Час заняття: 180 хвилин.

Список використаної літератури

1. И.Ф. Болгов и др. Электронно-цифровые системы коммутаций, 1985, с.142.

2. Мірталібов А.Я., Стрєляєв Б.В. Методичний посідник по дисципліні "Системи комутації електрозв'язку". Київ, 2002 с. 42.

3. Мірталібов А.Я., Мірталібов Ф.А. «Системи комутації в електрозв’язку». Навчальний посібник. Частина ІІ. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Київ – 2003р. - 255с.

4. Кривуца В.Г., Булгач В.Л., Мірталібов А.Я., Мірталібов Ф.А. «Цифрові системи комутації електрозв’язку». Монографія. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: 2006. – 394с.

5. Цифровые системы коммутации для ГТС/под ред. В.Г. Карташевского и А.В. Рослякова. – М.: Эко-Трендз, 2008. – 352с.: ил.

План лекції

1. Загальна характеристика ЦКП.

2. Структурно-еквівалентні схеми ЦКП.

3. Технічна реалізація ЦКП.

- Загальна характеристика ЦКП.

Цифрові комутаційні поля (ЦКП) цифрових систем комутації (ЦСК) будуються на основі БПК та БЧК та їх сполученні.

ЦКП має декілька каскадів – територіально-зосереджену групу однотипних комутаційних блоків, які виконують однакові комутаційні функції. ЦКП має модульну побудову, що значно спрощує керування полем і забезпечує нарощування місткості ЦКП.

За способом організації проміжних шляхів між ланками ЦКП можуть бути однорідними та неоднорідними.

В однорідних ЦКП усі шляхи однотипні і з’єднання від входу до виходу проходить через однакове число ланок.

У неоднорідних ЦКП з’єднувальні шляхи містять різну кількість точок комутації і з’єднання проходить через різну кількість ланок.

ЦКП характеризуються також можливими видами з’єднань. Розрізняють одноканальні, точкові і багатоканальні з’єднання.

Одноканальні з’єднання організовуються окремою комутацією кожного каналу для передачі інформації між відповідними парами приймачів-передавачів (рис.1).

Рисунок 1 – Одноканальні з’єднання

Точкові з’єднання необхідні для передачі сигналів від одного джерела до декількох приймачів одночасно, наприклад, для паралельної посилки сигналу готовності станції від тонального генератора декільком викликаючим абонентам (рис.2).

Рисунок 2 – Точкові з’єднання

Багатокальне з’єднання організовується для обміну широкосмуговими сигналами, які вимагають об’єднання декількох цифрових 64 кбіт/с каналів, наприклад, для комутації програм звукового мовлення (рис.3).

Рисунок 3 – Багатоканальні з’єднання

Для підвищення надійності функціонування ЦКП виконуються дублювання, тобто обидві площини працюють синхронно, виконуючи однакові з’єднання. Проте для реального перенесення інформації вибирається одна з них, яка вважається активною.

Синхронні ЦКП можуть бути одноланковими, дволанковими та багатоланковими. Розрізняють наступні структури синхронних ЦКП: П, Ч, П-Ч, Ч-П, Ч-П-Ч, Ч-П-Ч-П-Ч.

- Структурно-еквівалентні схеми ЦКП.

Для аналізу якості організації з’єднувального тракту в синхронних ЦКП, аналогічно як і в аналогових системах комутації, будуються структурно-еквівалентні схеми. Структурно-еквівалентні схеми характеризуються наступними параметрами:

- кількістю комутаторів (Nk);

- кількістю вертикальних ліній комутаторів (NВ);

- кількістю горизонтальних ліній комутаторів (NГ).

Розглянемо принцип побудови структурно-еквівалентної схеми для ЦКП із структурою «П» при наступних вихідних даних:

N=4; k=3;

M=4; k=3.

Визначимо параметри для побудови структурно-еквівалентної схеми ЦКП «П»:

Nk= kВХ=3;

NВ= N=4;

NГ= M=4.

Необхідно організувати з’єднувальний тракт 2 Вх.ЦЛ канал 1 з 3 Вих.ЦЛ канал 1 (рис.4).

Рисунок 4 – Структурно-еквівалентна схема ЦКП «П»

Висновки:

1) У ЦКП зі структурою «П» з’єднувальний тракт організовується за допомогою однієї точки комутації.

2) Комутуються вхідні і вихідні ЦЛ, а КІ залишаються незмінними (i=j).

3) Неможливість з’єднання різноіменних КІ означає присутність в ЦКП із структурою «П» внутрішніх блокувань.

Робота ЦКП із структурою «Ч» зводиться до запису інформації і зчитування її з ІЗП. Розглянемо принцип побудови структурно-еквівалентної схеми для ЦКП із структурою «Ч» при наступних вихідних даних:

N=4; k=3;

M=4; k=3.

Визначимо параметри для побудови структурно-еквівалентної схеми ЦКП «Ч»:

Nk= N =4;

NВ= kВХ =3;

NГ= kВИХ =3.

Необхідно організувати з’єднувальний тракт 1 Вх.ЦЛ канал 2 з 1 Вих.ЦЛ канал 0 (рис.5).

Рисунок 5 – Структурно-еквівалентна схема ЦКП «Ч»

Висновки:

1) У ЦКП зі структурою «Ч» з’єднувальний тракт організовується за допомогою однієї точки комутації.

2) Комутуються вхідні і вихідні КІ, а ЦЛ залишаються незмінними (x=z).

3) Неможливість з’єднання різноіменних ЦЛ означає присутність в ЦКП із структурою «Ч» внутрішніх блокувань.

Тому, в ЦСК використовуються комбіновані принципи побудови ЦКП, наприклад, Ч-П, П-Ч, Ч-П-Ч, Ч-П-Ч-П-Ч, а це залежить від ємності станції.

Розглянемо принцип побудови структурно-еквівалентної схеми для ЦКП із структурою «П-Ч» при наступних вихідних даних (рис.6):

N=2; k=4;

M=2; k=4.

Визначимо параметри:

NК=kВХ=4 – кількість комутаторів ланки «П»;

NВ=N=2 – кількість вертикалей комутатора ланки «П»;

NГ=М=2 – кількість горизонталей комутатора ланки «П»;

NК= N=2 – кількість комутаторів ланки «Ч»;

NВ= kВХ=4 – кількість вертикалей комутатора ланки «Ч»;

NГ= kВИХ=4 – кількість горизонталей комутатора ланки «Ч».

Виконати комутацію 1 Вх.ЦЛ, канал 1 з 0 Вих.ЦЛ, канал 3.

Рисунок 6 – Технічна реалізація ЦКП «П-Ч»

- Технічна реалізація ЦКП.

У просторовому комутаторі відбувається комутація Вх.ЦЛ і Вих.ЦЛ, а в часовому комутаторі – часових каналів Вх.ЦЛ і Вих.ЦЛ.

Технічну реалізацію ЦКП «П-Ч» можна виконувати на мультиплексорах і на запам’ятовуючих пристроях або на демультиплексорах та ЗП. Виконаємо технічну реалізацію ЦКП на демультиплексорах та ЗП (рис.7).

Рисунок 7 – Технічна реалізація ЦКП «П-Ч» на демультиплексорах

Кількість DМх дорівнює кількості Вх.ЦЛ дорівнює 2.

Кількість АЗП дорівнює кількості DМх дорівнює 2.

Кількість комірок пам’яті АЗП дорівнює kВХ=4.

Розрядність: nАЗП=log2M= log22=1.

Принцип управління – по виходу («П»).

Кількість ІЗП дорівнює кількості Вих.ЦЛ дорівнює 2.

Кількість комірок пам’яті ІЗП дорівнює kВИХ=4.

Кількість АЗП дорівнює кількості ІЗП дорівнює 2.

Кількість комірок пам’яті АЗП дорівнює кількості комірок пам’яті ІЗП дорівнює 4.

Розрядність АЗП: nАЗП=log2NКП ІЗП= log24=2.

Принцип управління – по входу («Ч»).

# Text boxes

Кан.Б

Кан.А

Кан.А

ЦКП

Кан.Б

ЦКП

Кан.А

Кан.А

Кан.А

Кан.А

ЦКП

Кан.А1…AN

Кан.А1…AN

Кан.Б1…БN

Кан.Б1…БN

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

2-k

1-k

0-k

0

1

N

2

3

0

1

M

2

3

0-л

1-л

2-л

3-л

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

N

2

3

0

1

M

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

N

0

1

M

0k

1k

2k

3k

0л

1л

DMx

0

DMx

1

0

1

2

3

0

1

2

3

N

0

1

ІЗП-0

ІЗП-1

0

1

М

0

1

2

3

0

1       0

2

3

0

1      1 1

2

3

0

1

2

3

АЗП-0                      АЗП-1                     АЗП-2                    АЗП-3